產品特色：
影像量測系統：高解析彩色攝影機 / 高速處理影像擷取卡
放大倍率：0.7X~4.5X (28X~180X)無段變焦式鏡頭或同軸光鏡頭(選配)
選配：0.5X物鏡，倍率：14X~90X(適用於標準鏡頭)
        2X物鏡，倍率：56X~360X(適用於標準鏡頭或同軸光鏡頭) 
        5X物鏡，倍率：140X~900X(適用於同軸光鏡頭)
        10X物鏡，倍率：280X~1800X(適用於同軸光鏡頭)
光源：可調式冷光源 (表面光源+輪廓光源) 
(選配：26區多區段光源)

線性精度：(3.5+L/100)μm(MAX-6272及MAX-6090) 
 (5+ L/100)μm(MAX-90120及MAX-120150) 
馬達：X.Y.Z軸伺服馬達
伺服馬達控制：滑鼠或搖桿(選配)
基座：高精度花崗岩平台
電源：AC220V，50/60Hz 
軟體：SI-901 
(選配：SI-901含有Excellon格式)
光學尺：X.Y.Z 軸，解析度0.001mm. 
(MAX-6272、MAX-6090)
光學尺：X.Y.Z 軸，解析度0.0001mm

(MAX-90120、MAX-120150)

| 型 號 | MAX-6272 | MAX-6090 | MAX-90120 | MAX-120150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行程 ( X .Y ) | 620mm x 720mm | 600mm x 900mm | 900mm x 1200mm | 1200mm x 1500mm |
| 調焦(Z) | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
| 載物台尺寸 | 840mm x 1180mm | 850mm x 1430mm | 1150mm x 1730mm | 1450mm x 2000mm |
| 承載重量 | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg |
| 最大移動速度：X.Y軸 | 250mm/sec | 250mm/sec | 250mm/sec | 250mm/sec |
| 最大移動速度：Z軸 | 180mm/sec | 180mm/sec | 180mm/sec | 180mm/sec |
| 長x寛x高(mm) | 1480 x 1400 x 1600 | 1736 x 1585 x 1780 | 2200 x 1800 x 1780 | 2500 x 2100 x 1780 |
| 淨重 | 1200kg | 1550kg | 2300kg | 340 |