產品特色：
影像量測系統：高解析彩色攝影機 / 高速處理影像擷取卡
放大倍率：0.7X~4.5X (28X~180X)無段變焦式鏡頭或同軸光鏡頭(選配)
選配：0.5X物鏡，倍率：14X~90X(適用於標準鏡頭)
    2X物鏡，倍率：56X~360X(適用於標準鏡頭或同軸光鏡頭) 
    5X物鏡，倍率：140X~900X(適用於同軸光鏡頭)
   10X物鏡，倍率：280X~1800X(適用於同軸光鏡頭)
光源：可調式冷光源 (表面光源+輪廓光源) 
(選配：26區多區段光源)
光學尺：X.Y.Z 軸，解析度0.001mm.
線性精度：±(2+L/100)μm
馬達：X.Y.Z軸伺服馬達
伺服馬達控制：滑鼠或搖桿(選配)
基座：高精度花崗岩平台
電源：AC220V，50/60Hz
軟體：SI-901 
(選配：SI-901含有Excellon格式)

| 型 號 | MAX-2010 | MAX-3020 | MAX-4530 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行程 ( X .Y ) | 200mm x 100mm | 300mm x 200mm | 450mm x 300mm |
| 調焦(Z) | 200mm | 200mm | 200mm |
| 載物台尺寸 | 355mm x 255mm | 505mm x 355mm | 705mm x 505mm |
| 承載重量 | 20kg | 20kg | 20kg |
| 最大移動速度：X.Y軸 | 180mm/sec | 180mm/sec | 180mm/sec |
| 最大移動速度：Z軸 | 180mm/sec | 180mm/sec | 180mm/sec |
| 長x寛x高(mm) | 1090 x 905 x 1811 | 1070 x 820 x 1855 | 1186 x 1275 x1854 |
| 淨重 | 432kg | 440kg | 642 |